1.	Objednatel

Statutární město Zlín

Odbor dopravy

Náměstí Míru 12

761 40 Zlín

IČ: 002 839 24	DIČ: CZ 002 839 24

2. 	Projektant

Ing. Rudolf Nečas

Fügnerovo nábřeží 5476

760 01  Zlín

Osvědčení o autorizaci č. 4675, obor dopravní stavby

00420 576 517 000

602 517 446

rudolfnec@gmail.com

Vedoucí projektant:			Ing. Rudolf Nečas

Ing. Zdeněk Ševčík

Zlín, červenec 2021

Obsah

A – Průvodní zpráva

1.	Úvod	3

2.	Podklady	3

3.	sledovaná lokalita	3

4.	současný stav	3

5.	zadání studie	5

6.	Dopravní systém	6

6.1 Současný stav	6

6.2 Teorie	6

6.2 Dotazník	7

7.	Parkování	8

7.1 Analýza potřeby dopravy v klidu	8

7.2 Dotazník	8

7.3 Návrh parkování	8

8.	Odvodnění zpevněných ploch	9

8.1 Současný stav	9

8.2 Návrh Kunetek	9

9.	Dopad řešení na dřeviny	9

9.1 Současný stav	9

9.2 Návrh Kunetek	11

9.3 Dotazník	11

10.	Konzultace	11

11.	Doporučení	11

11.1 Dopravní systém	11

11.2 Parkování	12

11.3 Odvodnění zpevněných ploch	12

11.4 Vegetační úpravy	12

11.5 Odpadové nádoby	12

11.6 Etapizace	12

12.	Závěr	12

Příloha č.1	12

B – Výkresová část

B 01  	Situace – úsek 1					1 : 500

B 02  	Situace – úsek 2					1 : 500

B 03  	Situace – úsek 3					1 : 500

# 1.	Úvod

Dokumentace je zpracovaná na základě objednávky Statutárního města Zlín č. O 440 210 227 dne 3.3. 2021. Studie má za úkol prověřit proveditelnost doporučených změn původní DPS (Ing. arch. Kunetek, 09/2017) včetně konzultace se zástupci občanského sdružení (spolku) Letná žije!.

# 2.	Podklady

Pro zpracování dokumentace byly k dispozici následující podklady:

- Zlín, Rekonstrukce komunikace v ul. Bratří Sousedíků, DPS (Ing. arch. Kunetek, 09/2017)

- Odborná pomoc (Ing. Nečas, 02/2021)

- ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ (01/2006)

- ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ Změna 1 (02/2010)

# 3.	sledovaná lokalita

Jedná se o jižní část sídliště Letná ve Zlíně – lokalita se zástavbou baťovskými rodinnými domy.

Řešené území

# 4.	současný stav

Sledovaná plocha je umístěna východně od centra města.

1. Řešený úsek

- ulice Bratří Sousedíků …………… délka cca 1 150 m

2. Vozovka

- šířka …………………………… cca 3,0 m

- technický stav ……………..přijatelný

- odvodnění …………….…… do přilehlého terénu (podmáčí se stávající stará zástavba)

3. Provoz

- obousměrný

4. Parkování

- na přilehlých zpevněných i nezpevněných plochách

V řešeném území ulice bratří Sousedíků je nedostatek parkovacích stání pro osobní vozidla bydlících. Ta jsou v některých místech odstavována v rozporu se zákonem č. 361/2000 Sb. „Zákon o provozu na pozemních komunikacích“ na vozovkách, popřípadě chodnících a nezpevněných plochách.

Parkování mimo vozovku

Na stávajících zpevněných místech mimo vozovku je vybudováno několik parkovacích míst.

5. Garážování

- počet…………………………… 54 míst v domě, sólo nebo řadových

6. Chodníky

- pouze přístupové k rodinným domům

7. Stanoviště pro odpadové nádoby

- pro každou bytovou jednotku je určena jedna nádoba na komunální odpad a jedna na biologický odpad

- v centru řešeného území je stanoviště pro separovaný odpad

stanovištěm pro separovaný odpad

8. Zeleň

- stromy

- keře těsně lemující asfaltovou vozovku

- zatravněné plochy

9. Zástavba

- 97 bytových jednotek (sólo, dvojdomek, bytový dům)

# 5.	zadání studie

1. Návrh odvodnění vozovky

2. Ověření dopravního systému (provoz vozidel)

3. Návrh parkování

4. Ověření množství kácení

5. Konzultace

# 6.	Dopravní systém

### 6.1 Současný stav

Vozovka v ulici je jednopruhová obousměrná.

### 6.2 Teorie

- pro zklidnění provozu na vozovce se doporučuje ověřit realizaci následujících opatření:

a) zóna 30/ obytná ulice

- nutno vyhodnotit výhody i nevýhody

Porovnání režimů

b) zjednosměrnění

- nutná změna režimu celého území, nejen ulice bratří Sousedíků

c) vytvoření směrových retardérů

- omezit přímou trasu komunikace

- lokální zúžení

### 6.2 Dotazník

- obecně se souhlasí s omezením rychlosti

V rámci dotazníku spolku „Letná žije“ s jednosměrkou až na drobné výjimky souhlasí všichni. Mělo by se tedy vybírat ze tří variant:

1. Jednosměrka

- po celé délce (zatím bez upřesnění směru)

2. Jednosměrka

- A. Randýskové – Topolová …………... směr centrum

- Topolová – Na Vyhlídce ……………….. směr Otrokovice

3. Jednosměrka

- prohození směrů ulice Na Vyhlídce (od školky po ulici Bratří Sousedíků) a Vysoká, pak by mohl být jednosměrný i začátek ulice Bří Sousedíků

- názory na směrové retardéry se liší, ale nějaké řešení to určitě mít bude

zjednosměrnění – varianta 2

# 7.	Parkování

### 7.1 Analýza potřeby dopravy v klidu

Výpočet parkovacích stání dle ČSN 73 6110 (01/2006)

a) vstupní parametry

Bydlení……………….…….200 bytových jednotek do 100 m2

Počet bydlících………….200 x 2,3 = 460

b) koeficient

ka – 1,25	součinitel vlivu stupně automobilizace (1 : 2)

c) výpočet

N = O0 x ka + P0 x ka x kp

O = O0 x  ka = 200 x 1,25 = 250 ……………….. odstavná stání

P = P0 x ka x kp

P = 460/20 x 1,25 = 28,75 …………………….. parkovací stání

N = O + P = 250 + 29 = 279 stání

d) závěr

Celkový počet potřebných parkovacích a garážovacích stání je 279 míst.

### 7.2 Dotazník

Řada občanů má vlastní garáž, ať už v přístavbě nebo samostatnou, případně parkovací místo mimo silnici. Tato místa je třeba zachovat.

Doporučuje se vybudovat nová kolmá stání, na dvou až třech místech, dle návrhu projektanta.

V úseku Randýsková - Topolová (půldomky) se navrhuje vybudovat parkovací pás přerušený jen výjezdy z garáží + přístup k parkovacím plochám mimo vozovku (vesměs ti, co bydlí pod silnicí).

U čtvrtdomků mají někteří už místa vybudovaná, jiní své požadavky doplnili do mapky. Tam, kde to jde, tak navrhnout parkovací místo. Řidič by měl být schopný po zastavení auta vystoupit. Detaily se upřesní v dalším stupni PD.

### 7.3 Návrh parkování

a) současný stav

1. Počet garáž ……………………………………………………………. 55 míst

2. Počet stání před domy …………………………………..………  46 míst

Celkem………………………………………………………………………..101 míst

b) nová stání

1. podél vozovky (maximálně možný počet)………. cca 111 míst

2. Kolmá stání

- P1 (před 1083) .………………………………………………………… 14 míst

- P2 (u garáží) …………………………………………………………….. 17 míst

- P3 (před 1071) .………………………………………………………….  3 místa

Celkem………………………………………………………………………..145 míst

c) celkem

- garáže před domy, na vozovce, kolmá stání ………..….. 246 míst

# 8.	Odvodnění zpevněných ploch

### 8.1 Současný stav

Zájmová lokalita je odvodněna systémem jednotné kanalizace a sběračem dešťových vod BT 2200/2050 v dolní části území v ulici Kotěrova. Ulici Bratří Sousedíků kříží stávající jednotné kanalizační stoky DN 400, DN 300, dále tuto ulici kříží stávající jednotné kanalizační přípojky z jednotlivých RD.

Podél ulice Topolové po pravé straně směrem k ulici Kotěrova je vedena stávající jednotná kanalizace DN 400. V místě křížení ulice Topolová s ulicí Mostní je v současné době realizována dešťová kanalizace PVC 300.

Stávající stoky jsou převážně původní betonové s nevyhovujícími technickými parametry a kapacitou blížící se hraničním hodnotám průtoku, v dolních částech území je částečně dle posouzení sítě dosahováno lokálních přeplnění jednotných stok, nekoncepčně jsou zde provedeny přepady do dešťové kanalizace povrchovými příkopy a přepady v šachtách, na území se nachází pouze jedna plnohodnotná odlehčovací komora.

### 8.2 Návrh Kunetek

Pro odvádění dešťových vod z rekonstruované místní komunikace ulice Bratří Sousedíků jsou navrženy dešťové kanalizační stoky D1a DN 300, D1b DN 300, D2 DN 300, D3 DN 300, D4 DN 300 a D5 DN 300.

Z důvodu navržené rekonstrukce komunikace v ulici Bratří Sousedíků a vyhnutí se možných pozdějších zásahů do této komunikace jsou navrženy přeložky stávající kanalizačních přípojek z jednotlivých RD.

# 9.	Dopad řešení na dřeviny

### 9.1 Současný stav

Podél ulice Bratří Sousedíků rostou v současné době stromy zahrnuté so projektu Stromy pod kontrolou.                                                                                                                                                          Primárním účelem projektu Stromy pod kontrolou je vytvořit širokou databázi informací o stromech na veřejně přístupných plochách bez ohledu na jejich správce či vlastníka a umožnit jejich logickou a efektivní kontrolu a správu. Spoluprací se špičkovými akademickými pracovišti a soukromými společnostmi hodláme vytvořit širokou informační platformu, která pomůže informace z portálu dále využívat a zhodnocovat.

Ve stanovisku Odboru městské zeleně MMZ se uvádí:

Vážený pane Nečasi,

konkrétně by se tedy mělo jednat o plochu Aleje – Letná – Bratří Sousedíků, na které je evidováno cca 17 ks vzrostlých jasanů č. 3 – 34 a dále pak cca 17 ks mladých výsadeb (převážně hrušně). Dle údajů zde proběhla revizní kontrola plochy odbornou firmou v roce 2014, dostupné údaje se tedy vztahují k datu 4. 9. 2014. Vzhledem ke staršímu datu posledního hodnocení bych pro použití a vyhodnocení možností ochrany dřevin doporučila vypracování nového dendrologického posudku v rámci PD. V současné době se může stav stromů oproti dostupným údajům na portále lišit.

Jedná se o následující stromy:

5 	Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)

Průměr kmene 65 cm, výška 19,0 m, dlouhodobě perspektivní

7 	Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)

Průměr kmene 55 cm, výška 19,0 m, dlouhodobě perspektivní

9 	Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)

Průměr kmene 63 cm, výška 23,0 m, dlouhodobě perspektivní

16 	Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)

Průměr kmene 58 cm, výška 22,0 m, dlouhodobě perspektivní

17 	Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)

Průměr kmene 46 cm, výška 22,0 m, krátkodobě perspektivní

18 	Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)

Průměr kmene 56 cm, výška 17,0 m, dlouhodobě perspektivní

19 	Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)

Průměr kmene 64 cm, výška 21,0 m, dlouhodobě perspektivní

20 	Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)

Průměr kmene 71 cm, výška 21,0 m, dlouhodobě perspektivní

21 	Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)

Průměr kmene 91 cm, výška 25,0 m, dlouhodobě perspektivní

22 	Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)

Průměr kmene 59 cm, výška 22,0 m, dlouhodobě perspektivní

23 	Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)

Průměr kmene 50 cm, výška 20,0 m, dlouhodobě perspektivní

24 	Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)

Průměr kmene 52 cm, výška 20,0 m, dlouhodobě perspektivní

25 	Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)

Průměr kmene 36 cm, výška 11,0 m, krátkodobě perspektivní

27 	Pyrus calleryana „Chanticleer“ (hrušeň Calleriova „Chanticleer“)

Průměr kmene 4 cm, výška 3,0 m, dlouhodobě perspektivní

28 	Pyrus calleryana „Chanticleer“ (hrušeň Calleriova „Chanticleer“)

Průměr kmene 4 cm, výška 3,5 m, dlouhodobě perspektivní

32 	Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)

Průměr kmene 62 cm, výška 18,0 m, dlouhodobě perspektivní

33 	Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)

Průměr kmene 44 cm, výška 18,0 m, dlouhodobě perspektivní

34 	Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)

Průměr kmene 58 cm, výška 19,0 m, dlouhodobě perspektivní

36 	Pyrus calleryana „Chanticleer“ (hrušeň Calleriova „Chanticleer“)

Průměr kmene 6 cm, výška 4,0 m, dlouhodobě perspektivní

49 	Pyrus calleryana „Chanticleer“ (hrušeň Calleriova „Chanticleer“)

Průměr kmene 4 cm, výška 3,0 m, dlouhodobě perspektivní

50 	Pyrus calleryana „Chanticleer“ (hrušeň Calleriova „Chanticleer“)

Průměr kmene 4 cm, výška 3,0 m, dlouhodobě perspektivní

51 	Pyrus calleryana „Chanticleer“ (hrušeň Calleriova „Chanticleer“)

Průměr kmene 6 cm, výška 4,0 m, dlouhodobě perspektivní

52 	Pyrus calleryana „Chanticleer“ (hrušeň Calleriova „Chanticleer“)

Průměr kmene 6 cm, výška 4,0 m, dlouhodobě perspektivní

53 	Pyrus calleryana „Chanticleer“ (hrušeň Calleriova „Chanticleer“)

Průměr kmene 4 cm, výška 3,0 m, dlouhodobě perspektivní

### 9.2 Návrh Kunetek

V rámci rozšíření vozovky a realizace nového parkoviště v návrhu Ing. arch. Kunetka došlo k odstranění:

- 17 ks………….. jasan

-   1 ks………….. jabloň

-   3 ks………….. švestka

-   1 ks …………. Javor

### 9.3 Dotazník

Staré stromy a nevhodně umístěné živé ploty odstranit a využít náhradní výsadbu. Projednat s občany případnou výsadbu posunutých živých plotů již v předstihu před rekonstrukcí (pokud je to reálné).

# 10.	Konzultace

Navržená řešení byla v průběhu prací konzultovaná se zástupci:

1. MM Zlín, Odbor dopravy

2. MMZ, Odbor městské zeleně

3. KŘ Policie ZK

4. spolek „Letná žije“

Závěry z jednání byla zapracovaná do doporučení.

# 11.	Doporučení

Na základě jednání se zástupci občanů, investora a zainteresovaných odborů Úřadu SM Zlín navrhuje projektant následující řešení:

### 11.1 Dopravní systém

a) dopravní režim

- Obytná zóna

b) zjednosměrnění

V případě návrhu zjednosměrnění ulice bratří Sousedíků bude třeba vyhodnotit celý dopravní systém sledovaného území sídliště Letná.

c) směrové a výškové retardéry

- minimálně u vjezdu do zóny

- typ bude upřesněn v rámci dalších jednání

### 11.2 Parkování

V rámci dalšího postupu se připraví kolmá stání P1, P2 a P3 s tím, že bude třeba řešit případné střety se stávajícími inženýrskými sítěmi a nově vysazenými stromy.

V návaznosti na navrženou vozovku šířky 3,5 m (pohyb cyklistů a chodců v obou směrech) se dle možností uličního prostoru a požadavku občanů vybudují podélná stání šířky 2,0 m. V místě stání se vozovka zúží na 3,0 m (minimum z hlediska předpisů a požadavků HZS ZK).

### 11.3 Odvodnění zpevněných ploch

Doporučuje se realizace nové dešťové kanalizace dle arch. Kunetka. Odvodnění vozovky se navrhuje do podélného úžlabí v ose vozovky a následně přes uliční vpusti do nové kanalizace. Tímto řešením se omezí osazování silničních obrubníků, ohraničujících vozovku.

### 11.4 Vegetační úpravy

Kácení stromů se doporučuje pouze dle potřeby realizace kanalizace a výjimečně pro realizaci parkovacích stání. Stávající keře se budou chránit pouze v nezbytném rozsahu.

### 11.5 Odpadové nádoby

U garáží se zkultivuje stanoviště pro nádoby na separovaný odpad. Nádoby pro komunální a jiný odpad budou umístěny mimo vozovku.

### 11.6 Etapizace

S ohledem na finanční rozsah se doporučuje realizovat nejprve novou kanalizaci a s tím související úpravu vozovky. V další etapě pak dojde k postupné realizaci parkovacích stání.

# 12.	Závěr

V rámci zpracované dokumentace bylo ověřeno původní technické řešení arch. Kunetka, navrženo několik verzí, jak optimalizovat rekonstrukci uličního prostoru a po konzultaci se zástupci občanů a objednatele doporučena úpravu původního řešení.

# Příloha č.1

Vyhodnocení dotazníku Spolku Letná žije! (07/2021)

Ve Zlíně, červenec 2021		                              		 Vypracoval Ing. Rudolf Nečas