Dřevěné prodejní stánky

Základní popis

Stánky mají kovovou konstrukci, která je obložena dřevěnými palubkami. Střechy jsou zevnitř pokryty palubkami a z venkovní strany plechovou střešní krytinou. Podlaha je z kovového rámu a dřeva. Uvnitř stánku jsou odnímatelné police, které lze různě kombinovat. Na dveřích je oboustranné posuvné zamykání.

Rozměry:

- malé stánky	2.550 cm x 1.500 cm

- velké stánky 3.400 cm x 1.800 cm

Police:

Police jsou umístěny ve dvou výškách, a to v 95 cm a 175 cm, spodní police do písmene U, horní police pouze na zadní stěně. Police jsou odnímatelné.

Rozměry polic:

- dolní police	40 cm x délka/šířka stánku

- horní police	30 cm x délka/ šířka stánku

Okno stánku:

- u malého stánku je 1 okno ve výšce 95 cm, délka okna 2.300 cm a výška v nejvyšším bodě 1.000 cm

- u velkého stánku jsou 2 okna ve výšce 95 cm, délka oken 1.450 cm a výška v nejvyšším bodě 1.000 cm, mezi okny je lišta v šířce 30 cm

Výklopný pult:

- šířka výklopného pultu je 35 cm

- pult bude mít rovný povrch