Celodřevěné prodejní stánky – používané na vánočním jarmarku „Adventní Zlín“

Základní popis:

Stánky mají kovovou konstrukci, která je obložena dřevěnými palubkami. Střechy jsou zevnitř pokryty palubkami a z venkovní strany plechovou střešní krytinou. Podlaha je z kovového rámu a dřeva. Uvnitř stánku jsou odnímatelné police, které lze různě kombinovat. Na dveřích je oboustranné posuvné zamykání.

Rozměry:

- malé stánky:	šířka 150 cm x délka 255 cm

- velké stánky:	šířka 180 cm x délka 340 cm

Police:

Police jsou umístěny ve dvou výškách, a to v 95 cm a 175 cm, spodní police do písmene U, horní police pouze na zadní stěně. Police jsou odnímatelné.

Rozměry polic:

- dolní police: 	šířka 40 cm x délka stánku

- horní police: 	šířka 30 cm x délka stánku

Okno stánku:

- u malého stánku je 1 okno ve výšce 95 cm, délka okna 230 cm a výška v nejvyšším bodě 100 cm

- u velkého stánku jsou 2 okna ve výšce 95 cm, délka oken 145 cm a výška v nejvyšším bodě 100 cm, mezi okny je lišta v šířce 30 cm

Výklopný pult:

- šířka výklopného pultu je 35 cm

- vyklopený pult má rovný povrch

Rozměry vývěsních cedulí:

- na malém stánku: 80 x 30 cm

- na velkém stánku: 100 x 30 cm